Der "Wartburg" erfuhr seit Beginn seiner Serienfertigung Anfang 1956 neben  den großen Weiterentwicklungsstufen, wie
neues Fahrwerk und neue Karosserie, eine ganze Reihe von kleineren Änderungen und Verbesserungen im  Detail. Im
folgenden sollen deshalb die wichtigsten Änderungen behandelt werden, die nicht nur den Käufer eines Gebrauchs
wagens interessieren, der wissen möchte, zu welcher Zeit welche Verbesserungen serienmäßig eingeführt wurden,
sondern auch für die vielen Wartburg-Freunde, die bemüht sind, ihr Fahrzeug auf möglichst neuestem Stand zu halten.

Grundsätzlich wird werkseitig beim Einsatz von Änderungen immer auf dieFahrgestell-Nummer orientiert. Auch bei Anfragen oder Reklamationen an das Werk muß immer die Fahrgestell-Nr. angegeben werden. Diese ist stets im vorderen Querträger des Rahmens auf der rechten Seite eingeschlagen. Eine Ausnahme bilden die Rahmen, die als Ersatzteil geliefert werden, bei denen  sich die Nummer vorn links befindet und vor deren Ziffern ein "E" eingeschlagen wurde. Neben der laufenden Fahrgestell-Nummer wird auch das betreffende  Baujahr mit angegeben. So setzt sich bei allen Fahrzeugen bis einschließlich 1959 die Fahrgestell-Nummer aus verschiedenen Zifferngruppen zusammen.  Die ersten Zahlen orientieren über Baumuster und Ausführung (z. B. Limousine oder Kombiwagen), und die letzte Zahl gibt das Baujahr an. So geht beispielsweise aus der Fahrgestell-Nummer 11 15375/7 hervor, daß es sich um das Baumuster 311, Standard-Limousine, mit der laufenden Fahrgestell-Nr. 15375 des Baujahrs 1957 handelt.

Ab Baujahr 1960 bis einschließlich 1965 erfolgte eine Änderung der Numerierung, indem vor der laufenden Fahrgestell-Nummer mit zwei Ziffern das Baujahr angegeben  wurde, die Baumusterbezeichnung entfiel und für Standard- und Luxus-Limousine mit und ohne Schiebedach, sowie Coupé und Kabriolett eine gemeinsame Fahrgestell-Nummernreihe festgelegt wurde. Dabei handelt es sich z. B. bei der Nummer 62 12350 um ein Fahrzeug dieser Ausführung des Baujahres 1962 mit der laufenden Nummer 12350. Ab Baujahr 1966 wurde die direkte Angabe des Baujahrs weggelassen, und ab diesem Zeitpunkt wurden fortlaufende Zahlen verwendet. Also handelt es sich bei der Nummer
01 17515 um ein Fahrzeug des Baujahres 1966 oder bei 0210305 um das Baujahr 1967 mit laufender Fahrgestell-Nr.
10 305.

Bei der Festlegung der Fahrgestell-Nummer ist weiter zu beachten, daß jeweils ab 1. Oktober des laufenden Jahres der Beginn der Nummernreihe für das folgende Jahr erfolgte. Also beispielsweise ein Fahrgestell mit der Nummer 63078 wurde im Oktober 1962 gefertigt. Bei Anlauf des Bm 353 ist zu beachten, daß das Bm 312/1 bis Fahrgest.-Nr. 01 19401 gefertigt wurde und das Bm 353 ab Fahrgestell-Nr. 01 30001 (außer 0-Serie) anlief. Ab Baujahr 1967 wurde ab 2. 1. 67 die Numerierung ab Fahrgestell-Nr. 0200001 nur noch  im laufenden Jahr vorgenommen.

2. Januar 1956

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 00 009/6

( Standart Limusine

Serienanlauf des Baumusters 311 des Wartburg 900; Weiterentwicklung des IFA F 9. Verlängerung des Radstandes, Leistungssteigerung des Motors von 30 auf 38 PS, Lenkradschaltung, verstärkte Hinterachse, verbesserte Schwingungsdämpfung durch Teleskop-Stoßdämpfer. Neuentwickelte viertürige Stahlblechkarosserie mit reichlich dimensioniertem Kofferraum. Ab Oktober 1955 bis Ende des Jahres wurden parallel zur F 9-Fertigung bereits 162 Fahrzeuge gebaut.

6. Juni 1957

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 6430/7

( De-luxe Limusine

Einführung der verbesserten 180 Watt Lichtmaschine IKA 8001.4 anstelle der bisherigen 130 Watt Lichtmaschine. Gleichzeitig Verwendung eines neuen Reglerschalters IKA 8101.4, der der Leistung der stärkeren Lichtmaschine angepaßt ist. Versetzung des Reglers von der Lichtmaschine auf den Motorseitenschutz, da er hier weitgehend vor Schwingungen und Erschütterungen bewahrt bleibt, die seine Funktion beeinträchtigen können. Lichtmaschine und Reglerschalter zusammen austauschbar !

31. Januar 1958

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 8501/8

Einführung des Synchrongetriebes mit synchronisiertem 2., 3. und 4. Gang. Erhöhung des Fahrkomforts durch Erleichterung der Schaltbarkeit. Nachträglicher Einbau der Synchronisiereinrichtungen bei durchzuführenden General-reparaturen möglich.

15. Oktober 1958

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. l175/9

Einführung der verbesserten neuen Bremsanlage mit 50 mm breiten Bremsbacken und einer Gesamtbremsfläche von
920 cm2. Vorn Duplex, hinten Simplex-Bremsen. Gleichzeitig um 12 mm verbreiterte Radlagerung und neue breitere Bremstrommeln. Nicht austauschbar !

1. Dezember 1958

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 4557/9

Einführung eines neuen Ziergitters, das vom Sportwagen des Bm 313 zur äußeren Kenntlichmachung der Verbesserung am Fahrzeug übernommen wurde. Austauschbarkeit gegeben.

31.Juli 1959

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 21 301/9

Einführung eines neuen Kraftstofftanks in Schalenbauweise (rollnahtgeschweißt) in Verbindung mit Verstärkung der gesamten Heck-Bodenpartie. Neuer Kraftstoffbehälter wird vom Kofferraum aus in einen Ausschnitt des Hinterachstunnels eingeschraubt. Nicht austauschbar !

7. September 1959

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 25 501/9

( Kombi

Einführung einer neuen verbesserten Scheibenwischeranlage mit Parallelschlag und neuentwickeltem leistungsstarken geräuschärmeren Wischermotor. Geringerer Abfall der Drehzahl bei Belastung; Verbesserung des Übertragungsgestänges, des Wischbilds und damit Erhöhung der Fahrsicherheit. Austausch der kompletten Anlage möglich. Es sind jedoch Änderungen an der Karosseriestirnwand und am Leitungsbündel notwendig. Gleichzeitig Einführung der Parkschaltung zur Senkung des Stromverbrauchs beim parkenden Fahrzeug.

23. September 1959

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 27 501/9

Ersatz des Kupplungsausrückers mit Graphitring durch einen Kugellagerausrücker zur Vermeidung des hohen Verschleißes und Gewährleistung ausreichenden er Lebensdauer besonders bei häufigem Stadtverkehr. Austauschbar.

12. November 1959

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgesteil-Nr. 60 3104

Einführung von weicheren Blattfedern. Die Polyamid-Einsätze reduzieren sich bei der Hinterfeder von 22 auf 20 Stück. Bei der Vordeachsfeder bleibt die Stückzahl von 16 bestehen. Austauschbar.

9. Dezember 1959

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 60 5100

Einführung des asymmetrischen Abblendlichts. Verbesserung der Fahrbahnausleuchtung besonders auf der rechten Fahrbahnseite. Änderung des Leuchtsystems der Bilux-Lampen durch anders geformte Abdeckkappen für die Abblend-Glühwendel. Ebenfalls Änderung der Streuscheiben-Riffelung. Umgestaltung der Befestigung und Anschlußmöglichkeit der Glühlampen, um Verwechslungen auszuschließen. Austauschbarkeit nicht gegeben, nur die kompletten Scheinwerfer sind austauschbar.

5. April 1960

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell Nr. 60 13356

Einführung eines Kofferklappenschlosses und dadurch Wegfall der Fernbetätigung mit Seilzug und Schloß. Gleichzeitig erfolgte Verbesserung der Haubenscharniere und Einsatz der automatischen Haubenabstützung, so daß die Haubenarretierung in geöffneter Stellung nicht mehr umständlich mit der Hand ausgelöst werden muß. Austauschbar im Rahmen von Überholungen möglich (Schweißarbeiten).

7. April 1960

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 60 13556

Einführung des Luftfilters mit Filterkappe und Schnorchel zur weiteren Verringerung des Ansauggeräusches. Austauschbar in Verbindung mit der Veränderung der Vergasereinstellung (Hauptdüse 115 statt 120; Vergaser - Typ
 H 362-18).

8. April 1960

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell Nr. 60 13671

Einsatz einer verbesserten Zahnstangenlenkung mit höherer Übersetzung. Wegfall der äußeren Führungsschiene durch Führung innerhalb des Gehäuses. Verwendung gummigelagerter Spurstangenköpfe und damit Wegfall des Zentralschmierungsanschlusses. Austauschbar komplett mit Spurstangen und Spurstangenkugelgelenken. Gleichzeitig Einführung des Tankdeckelschlosses und damit Fortfall des Kugelverschlusses am Einfüllstutzen und des Tankdeckels, der vom Kofferraum aus geöffnet wurde. Neue Klappe mit abgefedertem Deckel und Schloß. Austauschbar bei Karosserieüberholungen, da kompletter Einfüllstutzen neu eingeschweißt werden muß.

5. Mai 1960

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 60 15201

Einführung von 2 Polyamid Kleiderhaken an den Mittelsäulen. Einbau nachträglich möglich (Verkleidung entsprechend ausschneiden).

15. Mai 1960

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 60 16 236

Beseitigung des Kupplungsrupfens durch Einsatz eines Kupplungsseils mit druckfester Hülle. Gleichzeitig Wegfall der Getriebeabstützung. Anbringung einer zusätzlichen Halterung am Getriebe zur Aufnahme der Druckhülle. In Verbindung mit Anbringung der Halterung und Faltenbalg austauschbar.

12. Dezember 1960

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 61 3399

Einbau des neuen Einheitsscheinwerfers mit 170 mm Durchmesser Lichtaustrittsfläche zur Durchsetzung einer weitgehenden Standardisierung im PKW-Bau. Außerdem bringt diese konstruktive Auslegung eine Verbesserung der Fahrbahnbeleuchtung und Vereinfachung der Montage und Einstellung. Die Austauschbarkeit der kompletten Scheinwerfer mit den bis dahin verwendeten Einbauscheinwerfern ist gegeben. Um eine einheitliche Außenansicht des Fahrzeugs zu erhalten, ist jedoch ein satzweiser Austausch notwendig.

27. Dezember 1960

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 61 5442

Einführung neuer Stoßstangen vorn und hinten. Vorn Stoßecken mit Mittelteil, hinten Stoßecken mit Bügel, der gleichzeitig die neue Kennzeichenbeleuchtung aufnimmt, die eine bessere Ausleuchtung des Kennzeichenschilds gewährleistet. Außerdem können jetzt auch die verschiedensten ausländischen Kennzeichen angebracht werden. Komplette Stoßstangen vorn und hinten austauschbar.

3. Januar 1961

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 61 6095

Einführung einer neuen Vordersitz-Lehnverstellung für die Ausführung "de Luxe". Leichtgängige Verstellung durch Rastenarretierung in Verbindung mit Federn und Ausrückhebel auch wahrend der Fahrt. Nur satzweise als Komplett-teile austauschbar. Nachträglicher Einbau in Sitze der Standard-Ausführung möglich.

21. Februar 1961

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 61 10 251

Vergrößerung des Fassungsvermögens des Kraftstoffbehälters von 40 auf 44 lit. durch Tieferziehen der beiden Behälterhälften um etwa 8 mm. Austauschbar.

19. April 1961

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 61 14 896

Einführung von drei Einzelzündspulen anstelle des Dreifachspulenkastens, die nicht nur qualitativ besser, sondern auch im Fall von Störungen leichter auswechselbar sind. Der Umbau erfordert außer der Beschaffung von drei Zündspulen plus Halter einschließlich des Befestigungswinkels auf Motorseitenschutz nur geringe Änderungen des Zündkabelsatzes, der Zündleitung und der Befestigung.

25. April 1961

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 61 15496

Erhöhung der Motorleistung von 38 auf 40 PS. Gleichzeitige Änderung des Verdichtungsverhältnisses von 6,6 bis 6,8 auf  7,3 bis 7,5. Komplett-Motor und auch nur Zylinderkopf austauschbar.

15. September 1961

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 61 25 001

Einführung eines bezüglich Funktionssicherheit und Lebensdauer verbesserten Blinkgebers. Veränderung der Befestigung vom Motorraum unter die Armaturentafel. Austauschbarkeit bei Beachtung verschiedener Gesichtspunkte möglich.

30. September 1961

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 61 25 937

Einsatz der verbesserten und konstruktiv weiterentwickelten Lichtmaschine IKA 8001.5 mit Nennleistung von 220 W. Austauschbar gegen die bis dahin verwendete Lichtmaschine IKA 8001.4 mit 180 W, wenn gleichzeitig Verwendung des Reglerschalters IKA 8108.8, der der Nennleistung von 220 W angepaßt ist, anstelle des Reglerschalters IKA 8101.4 erfolgt.

4. November 1961

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 62 2090

Veränderung der Farbabstufung der Heckleuchten von Gelb-Weiß-Rot in Gelb - Weiß-Gelb und Erhöhung der Lichtwerte. Beim Auswechseln der defekten Sofittenlampe für das Schlußlicht muß hier auf jeden Fall das rote Farbglasrohr wieder mit eingesetzt werden. Paarweise austauschbar.

2. Januar 1962

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 62 5750

Einführung des 45-PS-Motors mit einem Drehmoment von 9,5 mkp. Neben Hubraumerweiterung auf 992 cm3, Verstärkung der Kurbelwelle und der Kolbenbolzen, Verbesserung des Zylinderkopfs und Überarbeitung der Ansauganlage. Gleichzeitig Zwangsumlaufkühlung in Verbindung mit Wasserpumpe, ruhigerem Polyamid-Lüfter, Kühlwassertemperaturregler, neuem Kühler und verbesserter Frischluftheizung. Außerdem serienmäßiger Einbau einer Lichthupe (neuer Kombinationsschalter und neues Lenksäulenlager) mit dem vom Wartburg-Sport übernommenen Lenkrad. Verbesserung der Ausstattung durch vordere Armlehnen auch für Standard, zusätzlicher Kofferdeckelgriff und zweite Sonnenblende für den Beifahrer. Wegfall der bis dahin verwendeten Öl-Zentralschmierung und Übergang zur Fettschmierung mit gleichzeitiger Erhöhung des Wartungszyklus auf 5000 km. Auf Grund der Innenmaße wurden ab
2. Januar 1962 alle Wartburg-Ausführungen - außer Schnelltransporter und Sport-Coupe - für insgesamt 5 Personen zugelassen. Das bezieht sich auch rückwirkend auf sämtliche gefertigten Fahrzeuge. Für diese kann nachträglich Kraftfahrzeugbrief und Zulassung bei den VP-Kreisamtern entsprechend geändert werden.

18. Oktober 1962

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 63 1225

Wegfall des Zellgummibelags für Stirnwand, Pedal- und vorderen Boden und Behandlung dieser Stellen einschließlich aller Schweißnähte in Koffer-, Fahrgast- und Motorraum mit einem kombinierten Abdicht- und Antidrohnspachtel. Auf dieser Masse liegt bei Standard-Ausführung Riffelgummi und bei Ausführung "de Luxe" Velourteppich.

2. Januar 1963

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 63 5861

Einführung der neu gestalteten Blink-Brems-Schlußleuchten IKA Nr. 8201.5 vom VEB Fahrzeugelektrik Ruhla. Entfall der bisherigen separaten Rückfahrscheinwerfer. Funktion derselben wird durch eine Kombinationsschaltung von den Bremsleuchten übernommen. Leuchten sind paarweise austauschbar. Bei nachträglichem Einbau Leitung für Rückfahrscheinwerfer an Bremsleuchten klemmen. Als Sicherheitsmaßnahme ist der Einsatz der schaumstoffgepolsterten beiden Sonnenblenden zu werten. Durch die mit einem Plast-Grundkorper versehenen und mit Schaumstoff und Folie abgedeckten Sonnenblenden wird gleichzeitig die vordere Dachkante abgepolstert (austauschbar). Auch der Sicherheit dient die Einführung einer Scheibenwaschanlage. Manuelle Betätigung durch Pumpe in Armaturentafel und Doppelspritzdüse auf Motorhaube. Nachträglicher Einbau möglich. Verbesserung der Bequemlichkeit durch Veränderung der Rückenlehnenform vorn. Durch Verwendung von Selfa-Federn muldenförmige Ausbildung mit seitlichen Wülsten und dadurch gute Abstützung der Rückenpartie. Nachträglicher Einbau möglich.

4. Januar 1963

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 63 6009

Einführung der Befestigungspunkte fur Sicherheitsgurte. Anbringungsmöglichkeiten fur die vom VEB Döbelner Beschläge- und Metallwerke hergestellten genormten Dreipunkt-Haltegurte oder auch "Doblina-Sicherheitsgurte". Verankerungspunkte befinden sich an den beiden Türmittelsäulen, den Karosserielängsträgern und der Bodenwanne der Fondsitze. Nachträglicher Einbau in Verbindung mit zusätzlichen Verstärkungen möglich.

10. Januar 1963

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 63 6361

Einsatz des neuentwickelten verbesserten Anlassers IKA Nr. 8201.5 vom VEB Fahrzeugelektrik Ruhla anstelle des Anlassers IKA-Nr. 8201.103 vom VEB Elektrogerätewerk Suhl. Der neue Anlasser ist bei geringerer Masse austauschbar.

15. Januar 1963

ab Fahrgestell-Nr. 63 4621

Erhöhung der Garantiezeit der Batterien durch den Hersteller, VEB Grubenlampenwerk Zwickau, von 6 auf 12 Monate. Gleichzeitig Mitlieferung eines Garantiescheins. Weitere Verbesserungen ab Juli 1964 durch Vergrößerung der Oberfläche der wirksamen Elektroden. Außerdem nunmehr 7 statt 6 Plusplatten und 8 statt 7 Minusplatten. In die Garantiekarte muß Datum der Inbetriebnahme (Erstladung) eingetragen werden. Ab Ende 1964 werden bei Neufahrzeugen keine gesonderten Garantiekarten mehr mitgegeben, da das Herstellungsdatum auf der Polbrücke eingeschlagen ist, welches bei Reklamationen Aussage betr. Fertigungszeitpunkt gibt, z. B. 10/64 - Oktober 1964.

22. Januar 1963

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 63 7057

Einführung eines neuen verbesserten Freilaufsterns mit käfiggeführten Rollen und zentraler Drehfeder. Durch diese Anordnung wird erreicht, daß die Rollen ei gelöstem Freilauf aus der Klemmstellung zurückgeführt werden und dadurch das Einlaufen in die Laufflächen des Sterns und damit vorzeitiger Ausfall verhindert wird. Einzelteile sind untereinander nicht austauschbar. Es kann nur der komplette neue Freilauf mit Stern, Käfig, Drehfeder, Klemmdeckel und Zylinderrolle anstelle der alten Ausführung verwendet werden.

15. April 1963

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 63 13 061

Einführung des plastummantelten Kupplungsseils. Dadurch weitgehende Unempfindlichkeit gegenüber dem Eindringen von Feuchtigkeit und dem daraus resultierenden Einfrieren in den Wintermonaten. Austauschbar.

7. Mai 1963

ab Fahrgestell-Nr. 63 19 503

Einsatz eines Vergasers mit einer federnden Schwimmernadel. Durch diese Federung wird das Kraftstoffniveau im Schwimmergehäuse auch beim Auftreten von ungünstigen Motorschwingungen konstant gehalten. Austauschbar.

26. Juli 1963

ab Fahrgestell-Nr. 63 19 503

Einführung neuer Hartgewebe-Unterbrecherhebel mit Novotex-Anlaufnasen und verbessertem Kontaktmaterial. (Vorab bereits ab 1. 12. 1962, Fahrgestell-Nummer 63 4112, Verwendung eines qualitativ besseren, größeren und einstellbaren Schmierfilzes). Höhere Lebensdauer und vergrößerte Nachstell-Intervalle und vor allem ausreichende Notlaufeigenschaften gegenüber dem Polyamid-Unterbrecherhebel. Austauschbarkeit möglich und unbedingt zu empfehlen.

29. Juli 1963

ab Fahrgestell-Nr. 63 19 796

Einführung des Lichtmaschinen-Reglerschalters mit Temperaturkompensation. Dadurch ist die geregelte Spannung unabhängig von der Temperatur. Durch zusätzliche Kompensationswicklung auf der Spannungsspule wird der in der Grundjustierung eingestellte Spannungswert im Arbeitstemperaturbereich von - 40 bis + 60 (C konstant gehalten. Austauschbar.

15. August 1963

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 63 20 924

Ersatz der relativ starren Lagerung und Aufhängung von Motor, Getriebe und Auspuffanlage durch elastische Aufhängung zur Vermeidung der Übertragung von Motorschwingungen und Körperschall über die Motor-, Getriebe- und Auspuffaufhängung auf den Aufbau und damit Auftreten von Dröhngerauschen im Fahrgastraum. Austauschbar bei Durchführung verschiedener Änderungen und Verwendung der verstärkten Auspuffanlage.

13. November 1963

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell Nr. 6l 3163

Einführung von durchgehend senkrecht abgekanteten hinteren Kotflügeln in Verbindung mit gerader Anlagefläche an der betreffenden Heckpartie. Bei der alten Ausführung waren die hinteren Kotflügel im vorderen Bereich verwunden und erforderten bei Montage- und Reparaturdurchführung Anpaß- und Nacharbeiten. Nicht austauschbar.

25. November 1963

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 64 4120

Einführung des Vergasers Typ H 362-24 mit Leerlaufgemischregulierung. Gemischzusammensetzung für Leerlauf liegt damit bereits durch entsprechende Düsen fest. Es erfolgt bei Einstellung nur noch Regulierung der Menge. Vergaser komplett austauschbar.

16. Dezember 1963

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 64 5473

Einführung anschraubbarer vorderer Kotflügel. Schraub- statt Schweißverbindung im Bereich des Windlaufs durch zwei Sechskantschrauben M 5. Austauschbar. Bei Ersatz neuer Kotflügel - alte Karosserie - muß der Kotflügel im betreffenden Bereich nachgekantet und mit Windlaufpfostenrahmen verschweißt werden.

18. Dezember 1963

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 64 5708

Einführung einer Fahrbereichsmarkierung am Geschwindigkeitsmesser in Verbindung mit neuer Farbgestaltung für Geschwindigkeitsmesser mit Wegzähler und Fernthermometer mit Kraftstoffvorratsanzeiger. Austauschbar.

18. Dezember 1963

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 64 5721

Erhöhung der Funktionssicherheit des Kupplungsausrückhebels durch Änderung der Klemmverbindung in eine Schweißverbindung. Dabei entfiel die Schlingfeder auf der Kupplungswelle und wurde durch eine Rückzugsfeder am Ausrückhebel ersetzt, die an einer Lasche am Befestigungsflansch des Motors eingehangen ist. Gleichzeitig erfolgte die Einführung eines zweiten Faltenbalgs. Durch Verlängerung des Ausrückhebels um 5 mm konnte außerdem die Ausrückkraft um etwa 0,5 kp verringert werden.

24. Februar 1964

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 64 10 936

Einführung der PVC-ummantelten Handbremsseile. Dadurch weitgehend unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und damit Einfrieren. Austauschbar.

26. Februar 1964

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 64 11 120

Einführung des neuen Lenksäulenblinkschalters 8600.19/1 mit anderer Schaltfolge für Lichthupe und Horn. Betätigung der Lichthupe in Richtung Lenkrad, Horn in Richtung Armaturentafel. Gegenüber Schalter 8620.5 mit komplizierterer Schaltung austauschbar.

11. April 1964

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 64 13 917

Einführung nadelgelagerter Kolbenbolzen (Nadellager 312 03 520 02) in Verbindung mit Verstärkung des Kolbenbolzens von 18 mm Durchmesser auf 20 mm Durchmesser. Gleichzeitig erfolgte die Einführung der Kolben
312 0 03 032 02. Austausch nur in Verbindung mit Kurbelwelle - Kolben möglich.

30. April 1964

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 64 15 332

Einführung nadelgelagerter Doppelgelenkwellen (311 012 512 22) anstelle der bisherigen Scharniergelenkwellen. Durch Nadellagerung wesentliche Qualitätsverbesserung und außerdem leichtgängigere Lenkung. Scharniergelenkwellen und Doppelgelenkwellen komplett sind untereinander austauschbar.

31. Juli 1964

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 64 21 701

( Kombi Neue Version

Wegfall der lackierten Holz-Türdeckleisten aus Buchenholz bei der Ausführung "de Luxe" und Einführung von Deckleisten mit einem Überzug aus Kunstleder FC 12, Farbe Schwarz, Narbe 506. Um eine Beschädigung des Kunstleders beim Abziehen der Befestigungsschrauben zu vermeiden, erfolgte zusätzlich Einbau von Senkscheiben. Deckleisten sind austauschbar. Lackierte Holzdeckleisten können auch nachträglich mit Kunstleder überzogen werden.

26. August 1964

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 64 23 626

Einführung des Stahlschiebedachs anstelle des bisherigen Faltdachs. Erhöhung der Lebensdauer und Einbruchsicherheit im Fahrzeug. Nachträglicher Einbau analog wie beim Stoffschiebedach aufwendiger, da umfangreiche Arbeiten an der Dachaußenhaut und darunter notwendig. Spezialbetrieb für diese Arbeiten: VEB Kfz-Instandsetzung Gera.

15. September 1964

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 64 25 028

Abschluß verschiedener Maßnahmen der Einführung einer verbesserten weicheren Lagerung der gesamten Lenkradschaltung unter weitgehender Verwendung von Gummi- und Plastteilen. Mit dieser Änderung erfolgte Einführung von Teilen, die später auch für Bm 312/1 und 353 verwendet wurden. Neuer Schalthebel mit zwei Polyamid-Halbschalen und Rundring (ab 14. 7. 1966; komplett gegen alte Schalthebel austauschbar). Verbesserte Lagerung in Gummiblöcken und Kunststoffschalen der Schaltwelle an der Stirnwand (ab 9. 9. 1964; komplette Lagerung austauschbar). Neue federnde Gewindestange mit klapperfreien Polyamidkolben in Verbindung mit nicht abgekröpftem Hebel auf der Schaltstange (ab 15. 9. 1964; komplett austauschbar). Abfederung des Kugelbolzens auf Getriebe-Schaltstange durch Einführung zusätzlicher Feder- und Zylinderrolle (ab 28. 5. 1964; in Verbindung mit Schaltstange austauschbar). Ab Dezember 1964 Ersatz der Druckfeder TGL 39-613 und Zylinderrolle 4 X 6 II TGL 15 516 durch die Druckfeder 0,55 X 3,5 X 17,5 TGL 18 395. Gegenüber alter Ausführung austauschbar.

17. September 1964

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 64 25 150

Veränderung der Sonnenblenden. Tragkörper mit Gelenk besteht nunmehr aus Kunststoff. Dabei wurde gleichzeitig die Befestigung am Dachrahmen geändert, da der Gelenkzapfen des Tragkörpers, in den der Halter der Sonnenblende eingeschraubt wird, in den Dachrahmen hineinragt. Ein Austausch ist möglich, wenn zwischen den beiden vorhandenen Befestigungslochern in der Mitte eine Durchgangsbohrung von 14 mm Durchmesser zur Aufnahme des Gelenkzapfens nachträglich angebracht wird.

3. Oktober 1964

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 65 483

Verbesserung der Abdichtung der Schaltwelle durch Einführung einer Manschette aus Perbunan in Verbindung mit Polyamid-Buchse anstelle Gummimanschette mit Tellerscheibe. Verwendung eines zusätzlichen Sicherungsrings zur Gewährleistung einer einwandfreien Anlage der Schaltwelle. Einzelteile nicht austauschbar. Neue Manschette und Buchse nur in Verbindung mit Schaltwelle und Sicherungsring austauschbar.

23. Oktober 1964

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 65 1875

Einführung eines verbesserten Kombinationsgeräts (312 024 002 0) mit neuem Geber für Kraftstoffanzeige (312 024 003 0). Bei der neuen Ausführung Veränderung der Farben der Skalenmarkierung von 40 bis 120 (C. Die Skalen sind rot und grün markiert. Beim Austausch müssen beide Teile erneuert werden, da der neue Geber nicht zum alten Gerät paßt und umgekehrt das neue Gerät nicht mit dem alten Geber abgestimmt ist.

2. Januar 1965

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 65 8201

Abschluß der Einführung verschiedener Karosserie-Änderungen, die zwar erst bei Einsatz des neuen Fahrwerks beim Bm 312/1 notwendig waren, die aber im Hinblick auf den dabei zu erwartenden größeren Änderungsumfang werkseitig vorgezogen wurden. Hierzu gehören Änderung von KühlerverkleidungsMittelteil und -Unterteil, Änderung Federtunnel, Bodenanlage, Radkasten in Verbindung mit den Hintersitzen. Außerdem Änderung des Motorseitenschutzes rechts und links (Einprägung für Stoßdämpfer neues Fahrwerk bereits vorhanden, aber noch nicht gelocht). Durch Anbringung von zwei Konsolen im Bereich des hinteren Federtunnels wurde Verwendbarkeit auf Fahrwerk 311 weiterhin gewährleistet. Nach Beseitigen dieser Konsolen und Herstellung der beiden Durchgangslocher im Motorseitenschutz links und rechts sind sämtliche ab 2. Januar 1965 gefertigten Karossen schon für das neue Fahrwerk des Bm 312/1, das am 1. 9. 1966 eingeführt wurde, verwendbar.

5. Januar 1965

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 65 6779

Einführung von Sicherheitsgurten vorn. Bei allen Fahrzeugen rückwirkend ab Fahrgestell-Nr. 63 6009 Können Sicherheitsgurte nachträglich an vorhandenen Befestigungspunkten verankert werden. Bei älteren Wagen besteht die Möglichkeit, Befestigungspunkte nachträglich anzubringen. Das Material des Gurtes ist elastisch und verformt sich bei starker Unfallbelastung plastisch, dehnt sich dabei aus, ist dann nicht mehr verwendbar und muß ausgetauscht werden !

7. April 1965

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 65 11 290

Einsatz einer neuen verbesserten Zylinderkopfdichtung aus einem mit Drahtgewebe armierten Dichtungsmaterial (Ferro) hoher Beständigkeit gegenüber Temperatur-Beanspruchungen und chemischen Einflüssen. Bessere Arretierung durch zwei Paßlocher. Bei der Ferro-Zylinderkopfdichtung kommen außerdem zwei Locher 9 mm Durchmesser mit dem Abstandsmaß 288 mm hinzu. Austauschbar.

8. Juli 1965

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 65 21205

Anbringung eines zusätzlichen Wulstes am Wasseraustrittsstutzen des Zylinderkopfs, damit Gummi-Formschlauch zum Thermostaten und Kühler besseren Halt bekommt und auch beim Druckanstieg im Kühlsystem nicht abspringen kann. Austauschbar.

1. September 1965

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 65 31533

Einführung des Bm 312/1 mit vollkommen neuentwickeltem verbessertem Fahrwerk mit Schraubenfedern und Gummizusatzfedern. Weitgehend wartungsfrei mit neuentwickelter Vorder- und Hinterachse. Verbesserter Motor und ruhigere Auspuffanlage, modifiziertes Getriebe mit verbesserten nadelgelagerten Doppelgelenkwellen. Geschlossenes frostsicheres Kühlsystem und Sicherheitslenkrad. Ab diesem Zeitpunkt gelangten in den Ersatzteilsektor nur noch solche Karosserien zur Auslieferung, die in ihren Ausführungen dem Bm 312/1 entsprechen, so daß beim Aufbau auf das Fahrwerk 311 zusätzlich zur Abdichtung der Löcher im Motorseitenschutz zwei Gummimanschetten (311 060 167 0) und zwei Konsolen (311 060 566 0) für den hinteren Federtunnel einschließlich Schrauben, Scheiben, Federringen und Muttern benötigt werden.

23. September 1965

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 65 32978

Einführung der Kupplung LR 10 - 13 K zur Verminderung der Betätigungskraft und weitgehenden Vermeidung von Eingriffsstößen anstelle der Kupplung LR 10 - 16 K. Gleichzeitig Einführung des Kupplungsbelags 3000 C anstelle des Belags 1804. Kupplung zusammen mit Belag austauschbar.

2. November 1965

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 01 2460

Einsatz eines Fernthermometers mit elektrischer Meßwertübertragung und geänderter Anzeigenskale anstelle des bis dahin verwendeten Tensionsthermometers. Austauschbar bei Verwendung des dazugehörigen Gebers 
(C 120 TGL 17 179) und der entsprechenden Leitung (E 0,75 TGL 5480 E-Cu blaurot 2,08 m lang) .

23. November 1965

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 01.4011

Einsatz von Dreihebelunterbrechern mit Feineinstellung des Unterbrecherabstands mittels Exzenterschrauben am Fußende des Unterbrecherhebel. Dadurch ist eine sehr genaue Einstellung des Unterbrecherabstands möglich (0,4 mm). Außerdem sind auf den kleinen Grundplättchen die Unterbrecher 2 und 3 ebenfalls Exzenterschrauben zur Feineinstellung des Zündzeitpunkts vorhanden. Nur komplette Unterbrecherplatte austauschbar.

2. Januar 1966

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 01 8201

Einsatz der "Renak"-Bremsflüssigkeit Rubinrot. Obwohl diese Flüssigkeit mit der blauen Globo-Bremsflussigkeit mischbar ist, nach Möglichkeit mischen vermeiden. Bei Fahrten ins Ausland immer Ersatz-Bremsflüssigkeit mitführen, da Mischbarkeit mit ausländischen Fabrikaten nicht gewährleistet ist!

10. Januar 1966

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 01.8801

Einführung des durchsichtigen weißen Plastausgleichsbehalters (353 0 11 509 01) für das geschlossene Kühlsystem anstelle des Metallbehälters. Durch Anbringen von Maximal-Minimal-Markierungen kann jederzeit Flüssigkeitsstand kontrolliert werden. Kühlmittelspiegel muß immer zwischen beiden Marken liegen. Um ein Aufbeulen bei Druckanstieg zu verhindern, erfolgte gleichzeitig Verwendung von formstabilen Spannbändern (353 0 11 504 04). Austauschbar in Verbindung mit Befestigung.

1. Juli 1966

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 01 30001

( 353 standard limousine

Einführung des neuen Bm 353 mit vollkommen neuer Karosserie, die nur komplett gegen die Karosserie des Bm 312/1 austauschbar ist. In diesem Fall sind am Rahmen im Bereich des vorderen Federträgers Anbringung (Schweißen) von 2 Konsolen zur Abstützung der vorderen Kotflügel und Verstärkung des Querträgers zur Stoßstangenbefestigung erforderlich. Am Fahrwerk Verbesserung der Bremsanlage: Änderung der hydraulischen Übersetzung durch neuen Hauptbremszylinder 22,2 anstatt 25,4 mm ( Radbremszylinder vorn 25,4 anstatt 26,98mm (. Radbremszylinder hinten 25,4 mm ( wurde beibehalten (bis auf Leitungsanschluß. Hier entfielen die Reduzierstücke von M 12 X 1 in M 10 X 1). Außerdem erfolgte die Einführung einer automatischen Bremsbackennachstellung. Der Ablaufbacken der Hinterbremse wurde verschoben und gekürzt. Die Gesamtbremsfläche änderte sich von 920 cm2 auf  820 cm2. Außerdem erfolgte der Einbau eines Druckbegrenzers für die Hinterachse, der den maximalen Flüssigkeitsdruck an den Hinterrädern begrenzt. Austauschbarkeit des Hauptbremszylinders komplett und der kompletten Radbremsen möglich (Bei nachträglichem Einbau des Bremskraftbegrenzungsventils Anbringen von Befestigungswinkel an Innenseite des linken Rahmenlängsträgers hinter der Fußhebelwelle notwendig.) Beim Motor Einführung des neuen BVF-Fallstromvergasers Typ 36 F 1-11 (Ansaugweite 36 mm), in Verbindung mit neuem zweiteiligen Ansauggeräuschdämpfer mit Papierluftfiltereinsatz; gesamte Ansauganlage austauschbar. Zur weiteren Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung erfolgte Einführung des Belag "Cosid 3.500", der ein höheres Drehmoment übertragen kann. Es handelt sich hier um einen Wickelbelag, der sich durch die sichtbaren Belagwindungen von der glatten Oberfläche der bis dahin verwendeten Beläge unterscheidet. Dieser Wickelbelag bedingt jedoch die Verwendung der gleichzeitig in Serie eingeführten Kupplungsdruckplatte ohne Aussparung. Die Paarung einer Druckplatte mit Unterbrechung und den Wickelbelag führt zur Zerstörung des Belags. Bei Instandsetzung muß deshalb immer auf die richtige Zuordnung des Belags und der Druckplatte geachtet werden. Deshalb Stempelaufdruck bei neuen Belägen berücksichtigen! (s. Seite 30).

5. Juli 1966

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 01 30 390

Einsatz neuer verbesserter Spurstangengelenke mit verschleißfesteren Polyamid-Halbschalen und verbesserter Abdichtung (austauschbar).

15. Dezember 1966

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 01 42 918

Veränderung der Motorhaube und damit des Frischlufteintritts vor der Windschutzscheibe zur Verhinderung des Beschlagens der Scheiben bei Regenwetter durch Eindringen von Wasser. Luftschlitze wurden aus dem Bereich des Wärmetauschers seitlich verlegt. Nur in Verbindung mit neuer Motorhaube austauschbar. Bei den Fahrzeugen der Fertigung bis zu diesem Zeitpunkt kann durch Einbau einer zusätzlichen Abdeckung die gleiche Wirkung erreicht werden (s. Seite 85).

9. Januar 1967

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 02 875

Einführung des Keilriemens SPZ LW 1150 TGL 14 489. Zur Verringerung des Keilriemenverschleißes und zur sicheren Vermeidung von Beschädigungen beim Keilriemenwechsel erfolgt Einführung des Schmalkeilriemens 9,7 X 1150 mm anstelle des Keilriemens 9,7 X 1120 mm. Keilriemen sind untereinander austauschbar. Keilriemen SPZ LW 1150 TGL 14 489 wird auch für Motoren des Baumusters 312/1 empfohlen.

23.Januar 1967

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 02 2089

Einführung der verbesserten Auspuffanlage 710, durch die eine Leistungssteigerung von 1-2 PS erreicht wird. Hauptmerkmal ist die Verstärkung des Verbindungsrohrs zwischen Haupt- und Nachdampfer von 40 auf 45 mm (. Hauptdämpfer und Verbindungsrohr nicht austauschbar (s. Seite 105).

4. April 1967

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 02 7797

Verbesserung der Nahentstörung und Isolierung der Zündspulen gegenüber der Karosserie. Dadurch Absenkung der Störfeldstarke unter den Grenzwert und Schaffung der Voraussetzungen für eine einwandfreie Nahentstörung und zum störungsfreien Empfang mit dem Autosuper. Zusätzliche Verwendung von 4 Plast-Isolierstücken (Bestell-Nr.
353 0 07 012 04) und einer Verbindungsleitung vom Zündspulenhalter zum Vergaser (Bestell-Nr. 353 0 25 674 04). Veränderung der beiden Langlocher 5,8 X 8 im Halter (Best.-Nr. 31100750304) in zwei Bohrungen ( 8,2 +0,2. Beim nachträglichen Einbau eines Autosupers in Fahrzeuge, die vor dem 4. April 1967 gefertigt wurden, muß zur Gewährleistung eines einwandfreien Empfangs diese Änderung nachträglich, außer den anderen Entstörungsmaßnahmen, berücksichtigt werden.

7. April 1967

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 02 8215

Einführung der Bremsflüssigkeit "Globo blau". Zur Vermeidung von Verwechslungen, und auch bedingt durch eine Qualitatsverbesserung, erfolgte die Wiedereinführung der Bremsflüssigkeit "Globo blau". Besonders bei Exportlieferungen in die CSSR bestand die Gefahr, daß die rote Renak-Flüssigkeit mit einer dort im Handel erhältlichen roten Bremsflüssigkeit gemischt wurde, obwohl die chemische Verträglichkeit beider Flüssigkeiten nicht gegeben war und Störungen in der Bremsanlage auftreten konnten. Mischbarkeit der "Globo" und "Renak"-Flüssigkeit ist zwar nach Information der Hersteller gegeben, sollte aber nach Möglichkeit nicht praktiziert werden.

22. Mai 1967

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 02 11 125

Einsatz verbesserter Stoßdämpfer mit hartverchromten und geglätteten Kolbenstangen in Verbindung mit verbesserter Abdichtung der Kolbenstange. Trennung von Führung und Abdichtung der Kolbenstange. Austauschbar.

20. Juni 1967

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 02 14 001

Einbau des vollsynchronisierten Getriebes 353. Mit Serienausstoß am 1.7.1967 erfolgte der Einbau des neuentwickelten vollsynchronisierten Getriebes, das gegenüber der alten Ausführung besonders höhere Werte bezüglich der Grenznutzungsdauer aufweist. Darüber hinaus sind sämtliche Losräder der Antriebswelle nadelgelagert, was zur Verminderung der Reibungswiderstände beitragt. Die Ausstattung mit Freilauf wurde beibehalten, wobei gegenüber der alten Ausführung dessen Anordnung auf der geteilten Antriebswelle erfolgte, so daß dieser bei der Einlegung des Rückwärtsgangs nicht mehr gesperrt zu werden braucht. Betätigung erfolgt ebenfalls vom Fahresitz aus - jedoch in umgekehrter Richtung. Erhöhung des Wartungszyklus auf 25000 km. Vergrößerung der Zähnezahlen mit gleichzeitiger Veränderung der Eingriffswinkel und wesentlicher Verstärkung aller Lagerstellen. Bei Einführung des Getriebes 353 erfolgte gleichzeitig die Einführung des zweistufigen Drehschwingungsdämpfers LR 10 ER, zur Verbesserung der Dämpfung und Geräuschminderung. So wird gleichzeitig durch die weichere Belaganfederung ein besseres Anfahren erreicht (s. Seite 32).

20. Juli 1967

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 02 15 168

Einführung eines bezüglich Wasserführung verbesserten Zylinderkopfs. Dabei gleichzeitig einheitliche Größe aller drei Brennraume und weitgehende Angleichung der Zylindertemperaturen untereinander. Austauschbar.

9. Oktober 1967

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 02 23 001

( 353 Tourist

Verringerung des Geräusches der Scheibenwischeranlage durch Wegfall des Antriebshebels auf der Welle des Scheibenwischermotors und Verwendung einer Elastik-Kurbel mit Gummielementen zur Unterbrechung der Korperschallübertragung vom Scheibenwischermotor auf das Gestänge (austauschbar). Gleichzeitig Verbesserung der Befestigung der Wischerarme (Befestigungsmuttern außen).

18. Dezember 1967

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 02 27 480

Umstellung der gesamten Schmierung des Fahrzeugs auf das hochwertige Kalzium-Komplexfett Sl Ca + f 2 (2/50) nach TGL 21 155. Dadurch Verwendung nur noch einer Fettsorte für alle Schmierstellen am Wagen und damit gleichzeitig Vereinfachung der Wartung und Pflege und vor allem der Lagerhaltung. Das Kalzium-Komplexfett ist beim Wartburg mit den bis dahin verwendeten Fettsorten mischbar und gewährleistet auch in der Mischung eine einwandfreie Schmierung. Ersatzteile mit neuer Schmiermittelfüllung sind voll austauschbar. Dieses Fett wird deshalb für alle Wartburg-Baumuster empfohlen.

25. Januar 1968

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 03.2082

Einführung einer zusätzlichen Tankentlüftung. Dadurch einwandfreie und schnelle Betankung auch an Tanksäulen mit hoher Förderleistung. Anbringung der Entlüftung in den Tankeinfüllstutzen. Dadurch wird ein Zurücksprudeln des Kraftstoffs aus dem Einfüllstutzen vermieden. Zusätzliche Entlüftungsrohre im Tank- und Einfüllstutzen, die durch einen PVC-Schlauch verbunden sind. Um die mit dieser Änderung ausgerüsteten Fahrzeuge leicht zu erkennen, wurde im Tankeinfüllkasten hinter der Verschraubung des Einfüllstutzens eine Sicke von 25 X 8 X 2 mm eingearbeitet. Austauschbar nur in Verbindung mit neuem Kraftstofftank.

6. Februar 1968

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 03 3156

Einführung eines verbesserten Fußbodenbelages für die Fußmulde der Fondssitze aus Faservlies anstelle der Gummimatte. Neben Verbesserung des Aussehens vor allem Verbesserung der Haltbarkeit und der Isolierung gegen Schall und Wärme. Austauschbar.

4. Juli 1968

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 03 15 489

Einführung einer neuen Ablage unter der Instrumententafel aus Faserplast, einheitlich sowohl für die Luxus- als auch Standard-Ausführung. Beseitigung von Schwingungserscheinungen durch zusätzliche Abstützung und Verbesserung der Innenausstattung, vor allem bei der Standard-Ausführung. Austauschbar.

11. Juni 1968

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 03 16 001

Einführung neuer konstruktiv verbesserter Stoßdämpfer. Durch Verbesserung der Abdichtung und neue Ventilkonstruktion Gewährleistung einer hohen Lebensdauer und Konstanz der Einstellung und Kennung. Austauschbar.

21. Juli 1968

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 03 14 356

Einführung eines verbesserten Hermetik-Kühlwasser-Temperaturreglers. Durch hermetische Abdichtung des Dehnstoffraumes Verminderung des Austritts des Dehnstoffes und damit Erhöhung der Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer des Kühlwassertemperaturreglers. Austauschbar.

25. November 1968

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 03 26 l97

Verstärkung der Stoßstangenbefestigung vorn zur Stabilisierung und zur Verringerung des Flatterns der vorderen Stoßstangen (z. B. beim Aufbau von Nebelscheinwerfern). Einsatz von Stoßstangenhaltern mit einer zusätzlichen Verstärkung. Nachträglicher Einbau der verstärkten Halter ist möglich. Dazu ist außerdem eine zusätzliche Schraubverbindung, bestehend aus notwendig. Zur Befestigung muß im Radkasten rechts und links eine Bohrung von 6,5 mm angebracht werden.

vorn rechts	353 0 56 506 1

vorn links	353 0 56 505 1

Sechskantschraube	AM 6 X 16 TGL 5738

Federring		B 6 TGL 7403

Scheibe			6,4 TGL 0-9021

4. Februar 1969

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 04 3006

Einführung eines neuen formgebundenen Gummiteppichs im Bereich der Vordersitz-Stirnwand zur Verbesserung der Innenausstattung. Gleichzeitig kamen neben und zwischen den Sitzen ebenfalls Gummiformstücke zum Einsatz. Der neue Bodenbelag ist mit der alten Ausführung austauschbar und kann unter folgender Ersatzteil-Nr. bezogen werden: Bodenbelag vorn: 353 0 52 651 1 Bodenbelag seitlich vorn: 353 0 52 102 0 (2 X) Bodenbelag vorn, mitte:
353 0 52 103 0

7. März 1969

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 04 5710

Einführung eines um ca. 50 mm verlängerten Schalthebels zur Erhöhung des Bedienkomforts und zur Verringerung der Schaltkräfte. Außerdem wurde der Schalthebel mit einem schwarzen Plasteschlauch überzogen. Der verlängerte Schalthebel ist mit der alten Ausführung austauschbar. Dabei kann jedoch der Knopf der alten Ausführung 
(311 0 130800/1) nicht am neuen Schalthebel montiert werden, wahrend der neue Knopf 353 013 129 0 an den alten Schalthebeln der Baumuster 311, 312 und 353 verwendet werden kann.

6. Mai 1969

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 04 10 474

Einführung konstruktiv umgestalteter Bremstrommeln. Dadurch Verbesserung der thermischen Belastbarkeit und damit Verbesserung des Betriebsverhaltens der Bremsanlage und gleichzeitig Verringerung der Unwucht. Verstärkung der umlaufenden Rippe und der Wandung über der Bremsfläche und Erhöhung der Anzahl der Querrippen von 18 auf 24. Die neuen Bremstrommeln sind mit der alten Ausführung austauschbar. Dabei ist jedoch zu beachten, daß die verbesserte Bremstrommel 353 0 12 010 1 nur achsweise montiert werden darf. Es ist also auf keinen Fall statthaft, an einer Achse die alte und neue Ausführung gleichzeitig zu verwenden.

6. Mai 1969

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 04 10 474

Einführung des leistungsgesteigerten 50-PS-Motors 353 1. Verwendung einer neu entwickelten Kurbelwelle mit vollen Hubscheiben, verbesserter Kurbelwellenabdichtung durch Kolbenringe und angebauten Drehschwingungsdämpfer. Außerdem Vollauswuchtung des gesamten Kurbeltriebes. Veränderung der Steuerzeiten durch Verkürzung der Kolben um 3 mm. Dadurch Zylinderblock voll austauschbar, obwohl durch konstruktive Maßnahmen höhere Formsteifigkeit des Systems Zylinderblock-Zylinderblockunterteil gegen Durchbiegung und Querbelastung erreicht werden konnte. Überarbeitung der gesamten Ansaugseite. Einsatz eines neu entwickelten Fallstromvergasers mit der Typenbezeichnung 40 F 1-11, in Verbindung mit verbessertem Ansaugrohr und geändertem Abzweigtopf. Erhöhung des Warmewerts der Zündkerzen auf 240. Als Komplettaggregat ist der Motor 353 gegen den Motor 353 1 voll austauschbar. Eine Teilumrüstung ist möglich - wird jedoch nicht empfohlen. Es kann ausgetauscht werden: komplette Kurbelwelle 353 1 mit Drehschwingungsdämpfer komplettes Zündaggregat 353 1 Fallstromvergaser 40 F 1-11 in Verbindung mit Ansaugkrümmer und Abzweigtopf 353 1 Beim nachträglichen Einbau eines 50-PS-Motors anstelle eines 45PS-Motors sind in jedem Fall gleichzeitig die Bremstrommeln mit zu wechseln, da der Motor 353 1 nur mit den verstärkten Bremstrommeln (24 Rippen) gefahren werden darf.

6. Mai 1969

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 04 10 l74

Einsatz der vom VEB Renak neuentwickelten Tellerfederkupplung T 10 - 12 K anstelle der Randfederkupplung
LR 10-13 K, die sich durch verbesserte Konstruktion und Erhöhung der Standzeit auszeichnet. Als weiterer Vorteil ist die Verringerung der Pedalkräfte und das dadurch bessere Anfahr- und Ausrückverhalten anzusehen . Außerdem kann die Kupplung mit niedrigerem Kraftaufwand an Kreuzungen usw. gehalten werden. Durch die günstiger verlaufende Federkennung der Tellerfeder wird die Sicherheit gegen das durchrutschen der Kupplung bei Belagverschleiß größer. Die Tellerfederkupplung ist austauschbar und kann mit Drehschwingungsdämpfer 353 0 08 904 0 (LR 10 E mit Gummifeder und Kupplungsbelag "Cosid 3500") oder mit Drehschwingungsdämpfer 353 0 08 500 0 (LR 10 ER mit Schraubenfeder und Kupplungsbelag "Cosid 3500") anstelle der Kupplung LR 10-13 K verwendet werden. Für Baumuster 311 und 312/1 kann die Tellerfederkupplung T 10-12 K ebenfalls im Ersatzfall Verwendung finden. Dabei ist zu beachten, daß die neue Kupplung immer nur mit dem und Kupplungsbelag "Cosid 3500" paarweise belegt wird und zur Betätigung ein ein Kugellagerausrücker zum Einsatz gelangt. Werden die Kupplungen LR 10-16 K bzw. LR 10-13 K durch eine Tellerfederkupplung T 10-12 K ersetzt, so ist - bedingt durch die innere Übersetzung der Tellerfederkupplung - eine Überprüfung des Kupplungsspiels notwendig. Am Pedal ist das vorgeschriebene Kupplungsspiel von 15 - 20 mm einzustellen. Wird die Kupplung T 10-12 K vom Ersatzteilhandel im vorgespannten Zustand angeliefert und so eingebaut, so sind nach der Montage die drei an den Mitnehmernocken untergelegten Montageplättchen zu entfernen.

6. Mai 1969

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 04 10 47I

Veränderung der Getriebeübersetzung im 4. Gang von 0,968 in 0,906. Die Gesamtübersetzung verringert sich damit von 4,09 auf 3,29. Die hintere Antriebswelle und das Losrad zum 4. Gang sind paarweise austauschbar. Die neue Übersetzung ist mit einer stirnseitigen Kennzeichnungsrille versehen.

20. Mai 1969

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 04 11 830

Einführung einer selbstanhebenden Kofferraum-Klappe. Durch konstruktive Änderung der Stutzen erfolgt beim Entriegeln des Schlosses ein selbsttätiges Anheben der Kofferraum-Klappe. Bei gemeinsamer Verwendung von Stütze und Scharnier besteht Austauschbarkeit mit der alten Ausführung.

21. Mai 1969

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 04 11 855

Anbringung des Abstützstabes am Haubeninnenblech vorn und Abstützung bei geöffneter Motorhaube auf der Kotflügelverstärkung vorn rechts. Dadurch ist auch bei demontiertem Mittelteil die Abstützung der Motorhaube möglich, was bei der alten Ausführung mit dem am Mittelteil montierten Stab nicht geschehen konnte. Motorhaube und Kotflügel sind austauschbar.

16. Juni 1969

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 04 13 983

Einführung neu entwickelter Rundinstrumente anstelle der bis dahin verwendeten Flachgerätekombination. Durch übersichtliche Anordnung der Rundinstrumente Gewährleistung guter Ablesbarkeit der Geschwindigkeit, der Kühlwassertemperatur und des Kraftstoffvorrates. Ausstattung der Luxusausführung mit zusätzlichem Tageswegzähler. Zur Aufnahme der Rundinstrumente erfolgte Änderung des Blendschutzrahmens. Bei Verwendung des geänderten Blendschutzrahmens 353 0 60 047 2 besteht Austauschbarkeit mit der bis dahin eingebauten Flachgerätekombination. Dazu sind jedoch verschiedene Änderungen an dem Leitungsbündel der alten Ausführung notwendig.

22. Dezember 1969

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 04 30180

Einführung des Gefrierschutzmittels "Frostox" der Firma Gerove-Chemic, Cottbus Das Mischungsverhältnis mit destilliertem Wasser beträgt ebenso wie beim vorher verwendeten "Glysantin" 37:63 Prozent. Da nur geringe Unterschiede zu "Glysantin" und chemische Verträglichkeiten bestehen - es handelt sich hier ebenfalls um ein Glykol - ist eine Mischbarkeit beider Frostschutzflüssigkeiten in jedem Verhältnis gewährleistet. Sollte durch Undichtigkeiten im Kühlsystem oder durch Verlust beim durch Reparaturen bedingten Ablassen Kühlflüssigkeit fehlen, so kann auf jeden Fall zur "Frostox"-Mischung auch "Glysantin" nachgefüllt werden. Beim Austausch der Kühlflüssigkeit - die nach wie vor im Zweijahresturnus erfolgen sollte - stellt man sich auf "Glysantin"-Basis die Kühlmischung mit destilliertem Wasser selbst her. Die Kühlmittelmenge im gesamten Kühlsystem betragt 8,2 l. Ab Einsatz des leistungsstärkeren Kühlers verringerte sie sich auf 7,5 I. Beide Mischungen setzen sich wie folgt zusammen:

Menge	Glysantin  dest. Wasser

8,20 l	3,00 l		5,20 l

7,50 l	2,75 l		4,75 l

Sollte bei Verlusten im Kühlsystem in den Sommermonaten einmal nur reines Wasser nachgefüllt worden sein, so muß auf jeden Fall vor Einbruch der Frostperiode mit einem Dichtemesser - einem Aräometer - die Hohe der Frostschutzmittelkonzentration ermittelt und - wenn notwendig - "Glysantin" ergänzt werden.

19. Januar 1971

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 06 1950

Zwecks Anpassung an die internationalen ECE-Bestimmungen erfolgte die Einführung der 21 W Kugellampen. Damit war auch eine Änderung des Blinkgebers erforderlich und gleichzeitig wurde die Kombination der Leuchtenfelder verändert. Die Ausrüstung der neuen Heckleuchte von außen nach innen) ist jetzt folgende:

Blinkleuchte (21-W-Kugellampe)

Rückstrahler

Schlußleuchte (5-W-Sofitte)

Bremsleuchte (21-W-Kugellampe)

Rückfahrleuchte (21-W-Kugellampe)

Die Ausführung des Blinkleuchtenglases wurde beibehalten . Zum ordnungsgemäßen Anbau waren Änderungen an den betreffenden Karosserieteilen notwendig. An den vorderen Kotflügeln mußten je ein Ausschnitt und am Heckmittelteil je eine Einprägung angebracht werden. Der Ersatzteilhandel liefert nur noch die geänderten Karosserieteile, an die auch die alten Leuchten montiert werden können. Eine Kombination der Leuchten alter und neuer Ausführung ist nicht mögliach. Für Ersatzzwecke werden beide Ausführungen geliefert. Die neuen Bestell-Nummern lauten:

BezeichnungIKA-Bestellnummer Sückzahl

Blinkleuchte vollst.

Heckleuchte vollst.

Heckleuchtenglas

Blinkgeber

Glühlampe

IKA 8580.22

IKA 8520.16

IKA 8520.16-300

IKA 8582.15

B 12 V 21 W,

Ba 15s - TGL 10 833

Grundsätzlich dürfen Fahrzeuge, deren Vorderblink- und Heckleuchten serien-Mäßig mit 21-W-Kugellampen ausgestattet wurden, nicht auf Signalleuchten Mit 18-W-Sofitten umgerüstet werden.

5. Februar 1971

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 06 3710

Einführung neuer Türgriffe. Zur Erhöhung der äußeren Sicherheit wurde Der Betätigungsknopf zurückversetzt, so daß er nicht mehr über die äußere Kontur des Griffes hinausragt. Gleichzeitig setzte eine verbesserte Abdichtung des Druckknopfes und eine Umstellung des Schließwinkels von 180° in 90( ein. Damit werden Verwechslungen beim Einstecken des Schlüssels und daraus resultierende Beschädigungen vermieden. Die Türgriffe sind austauschbar. Auf Grund der veränderten äußeren Form ist ein satzweiser Austausch notwendig. Das dazugehörige Kofferraumdeckel schloß ist ebenfalls austauschbar, wenn durch Nachfeilen des Formloches im Heckmittelteil die Schlüsselfläche beseitigt wird. Sonst ist nur die Montage des Schlosses um 90( versetzt möglich.

6. Februar 1971

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 06 3845

Zur Funktionsverbesserung der Zündanlage - insbesondere bei Einwirkung von Feuchtigkeit - und zur Verbesserung der Entstörung erfolgte der Einsatz einer neuen Widerstandszündleitung (Bestell-Nr. 91 21000 078; 8359.2/Kb). Sie unterscheidet sich von der alten Ausführung durch Wegfall der Drahtseele, der zur Entstörung beim Einbau eines Autosupers verwendeten Entstörmuffen und Einfärbung der äußeren Umhüllung in blau. Das neue Zündleitungsbündel ist mit der alten Ausführung voll austauschbar. Gleichzeitig erfolgte die Einführung von Plastmuttern auf den Hochspannungsanschluß der Zündspulen und damit eine Verbesserung der Kabelabdichtung.

9. Februar 1971

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 06 4000

Einsatz eines dreiteiligen Plastteiles anstelle der Profilleiste aus Gummi zwischen Stirnwand und Armaturentafel. Dadurch wird gewährleistet, daß der unterhalb der Windschutzscheibe austretende Luftstrom gerichtet die Scheibe voll beaufschlagen kann und nicht mehr nach seinem Austritt abreißt. Die dreiteilige neue Ausführung ist mit der alten voll austauschbar. Beim nachträglichen Einbau in altere Fahrzeuge - der zu empfehlen ist - kann die Strahlwirkung noch durch Abdichtung der äußeren Schlitze in den beiden Dachholmen erhöht werden. Nach Abschrauben der Armaturentafel und Losen der alten Gummiluftleiste (Niete mit Seitenschneider entfernen) sind die Luftaustrittsschlitze im Windlauf sichtbar. Mit je einem Stuck handelsüblichen Schaumstoff, der in den Abmessungen 40 X 40 X 80 mm zugeschnitten wird, erfolgt die Abdichtung, in dem in die äußeren Schlitze in Richtung Dachholme der Schaumstoff eingedrückt wird. Die Bestell-Nummern für die neue Plaste-Luftleiste lauten:

BezeichnungBestell-Nr.Stückzahl

Leitprofil links

Leitprofil rechts

Leitprofil mitte

353 0 60 199 0

353 0 60 200 0

353 0 60 201 0

2. März 1971

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 06 6307

Infolge der schrägen Anordnung des Kupplungsseiles konnte sich das KuppLungspedal unter bestimmten Verhältnissen axial verschieben, so daß dadurch ein Spalt zwischen Kupplungspedal und Lagerrohr entstand, durch den Feuchtigkeit und Schmutz in die Pedallagerung eindringen konnte. Durch Einsatz einer verstärkten Druckfeder (Bestell-Nr.
353 0 14 002 1) wurde eine bessere Abdichtung gewährleistet. Die Federn sind austauschbar.

29. März 1971

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 06 9020

Von der gesamten Auspuffanlage ist vor allem der Hauptdämpfer den größten Beanspruchungen - besonders durch Hochtemperaturkorrosion - ausgesetzt. Deshalb erfolgte auch ab März hier zuerst die Umstellung auf emaillierte Innenteile. Dabei wurden besonders die Teile mit einem Einschichtemail überzogen, die unmittelbar im heißen Abgasstrom liegen. Durch diese Maßnahme konnte eine Standzeiterhöhung auf über das Doppelte erreicht werden.

29. Juli 1971

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 06 20 87l

Zur Verbesserung der Ersatzteilversorgung und Verringerung der Zündkerzen-Maximaltemperaturen erfolgte die Umstellung von Zündkerzen M 18-240 auf M 14-240. Die Verwendung von Zündkerzen mit Gewinde M 14 mit Reduzierbuchsen in Kerzenbohrungen mit Gewinde M 18 wird vom Hersteller im Garantiezeitraum abgelehnt. Bei der Paarung der beiden Metalle Stahl und Aluminium, die große Unterschiede in ihren Wärmeausdehnungskoeffizienten aufweisen, besteht die Möglichkeit, daß sich die Verbindungen lockern und Undichtheiten auftreten.

17. August 1971

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 06 22 608

Einführung eines Druckübersetzers (183 1046) anstelle des Druckbegrenzers (183 05 75) Dadurch Einengung des Überbremsbereiches der Hinterachse besonders bei leerem Fahrzeug und damit Erhöhung der Fahrsicherheit. Dieser Druckübersetzer mit festem Umschaltpunkt ist gegenüber dem Druckbegrenzer alter Ausführung voll austauschbar.

2. August 1971

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 06 21 226

Einführung der Pneumant-Radialreifen 165 SR 13 auf Sonderwunsch. Nachrüstung von älteren Fahrzeugen ist bei Veränderung von Vorspur und Luftdruck möglich. Bei der werkseitigen Erprobung wurde festgestellt, daß das Reifenablaufbild bei Veränderung von Spur und Luftdruck gegenüber den Werten für Diagonalreifen günstiger wird. Es wurden folgende Reifenluftdrücke (in at) als optimale Werte ermittelt und festgelegt:

Wartburg Limousine:

Belastung			vorn		hinten

bis 4 Personen			1,6 (1,6)*	1,5(1,5)

über 4 Personen			1,6 (1,6)		1,7 (1,7)

bis zulässige Achslast

*Klammerwerte Diagonalstreifen

Wartburg Tourist:

Belastung			vorn		hinten

2 Personen + 50 kg Gepäck	1,6 (1,6)		1,6 (1,5)

4 Personen + 50 kg Gepäck	1,6 (1,6)		1,7 (1,7)

zulässige Achslast		1,6 (1,7)		1,9 (2,5)

Bei vorwiegendem Befahren von Autobahnen sind die angegebenen Werte um 0,2 at zu erhöhen. Der Druck ist stets nur bei kalten Reifen zu messen. Da der Druckverlust beim Gurtelreifen schlecht sichtbar ist, muß der Luftdruck mindestens einmal wöchentlich geprüft werden. Die Einstellung der Vorspur für den fahrfertigen Wagen (Meßwert an den Felgen) wurde bei der Bestückung mit Radialreifen gegenüber Diagonalreifen wie folgt geändert:

Radialreifen:	- 3 bis - 1 mm

Diagonalreifen:	- 1 bis + 2 mm

2. September 1971

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 06 24 108

Einführung eines leistungsstärkeren Kühlers. Gegenüber der alten Ausführung ist dieser Kühler um ca. 1 kg leichter, während das Volumen um 700 cm3 abgesenkt werden konnte. Die Kühlleistung erhöhte sich um ca. 10 bis 15 %. Die Kühlmittelmenge im gesamten Kühlsystem änderte sich von 8,2 l in 7,5 l. Die Kühler sind austauschbar.

15. November 1971

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 06 31 160

Einführung der Humpfelgen als Perspektivmaßnahme für die spätere Montage von schlauchlosen Radialreifen Bei der Hump- bzw. Sicherheitsfelge wird durch eine Erhöhung auf der Felgen-außenseite bei Verwendung von schlauchlosen Radialreifen auch bei Luftverlust und starker Einwirkung von Seitenkräften ein fester Sitz der Reifen auf der Felge gewährleistet.

17. Dezember 1971

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 06 34 476

Einführung eines überarbeiteten und verbesserten Luftleitsystems von der Heizung bis zu den seitlichen Austrittsöffnungen. Konstruktive Verbesserung der seitlichen Luftduschen in Verbindung mit zusätzlicher Dosierung der Luftrichtung in weiten Grenzen. Außerdem Steigerung des Luftdurchsatzes und Erleichterung der Bedienung. Die neue Seitenscheibenentfrostung ist nur als kompletter Satz in Verbindung mit dem Heizungsgehäuse austauschbar.

10. Januar 1972

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 07 1081

Verbesserung der gesamten Innenraumentlüftung durch konstruktive Änderung der hinteren Dachsaulen. Dadurch Steigerung des Luftdurchsatzes im Fahrzeuginnenraum um ca. 36 %. Diese Verbesserung kann nachträglich nicht mehr eingebracht werden, da bereits bei den Karosseriepreßteilen eine Reihe von Änderungen durchgeführt wurde.

13. Januar 1972

ab Fahrgestell-Nr.ab Fahrgestell-Nr. 07 152

Einsatz robuster Stoßstangenhörner aus Vollgummi anstelle der kombinierten Stahl-Gummi-Horner. Die Stoßstangenhörner aus Gummi lassen sich nachträglich an bereits laufenden Fahrzeugen montieren und bieten außerdem den Vorteil, daß keinerlei Korrosionsmöglichkeit besteht.

Aus Wartburg, Wie helfe ich mir selbst, Dipl. Ing. H. Ihling

## 3. März 1975

### ab Fahrgestell-Nr. 10.06 948:

Einführung des Wartburg 353 W mit folgenden Änderungen:

- Scheibenbremsen vorn in Verbindung mit einer ZweikreisbremsanlageEinführung einer Vierkolben-Festsattelbremse vorn in Verbindung mit einer lastabhängigen Bremskraftdosierung für die Hinterachse durch einen über die Einfederung des Kurvenstabilisators gesteuerten Druckübersetzer an der Hinterachse. Beaufschlagung der Zweikreisbremsanlage durch Tandem-Hauptbremszylinder, wobei der erste Kreis auf alle vier Räder wirkt und der zweite auf die Vorderachse. Nicht austauschbar!

- Pedalboden mit Bürstenabdichtung

- Einbau einer verbesserten Bürstenabdichtung im Pedalbodenblech für Kupplungs- und Bremspedal zur Vermeidung des Eindringens von Feuchtigkeit durch die Pedalöffnungen. Gleichzeitig Verwendung von Pedalen mit abnehmbaren Pedalplatten und Änderung der Bremspedalübersetzung sowie Bremspedalweg fur Scheibenbremse. Bremspedal der Scheibenbremse mit dem der Trommelbremse nicht austauschbar.

- Drehstromgenerator

- Abdeckung des erhöhten Leistungsbedarfs des Bordnetzes durch Leistungssteigerung des Generators auf über das Doppelte, auf max. 588 W. Erhöhung der Leistungswerte und der Stromlieferung bereits bei Leerlaufdrehzahl des Motors. Gewährleistung einer ausreichenden Batterieladung auch bei strengstem Winterbetrieb. Austauschbar.

- Sicherheitslenksäule

- Einbau eines Spezialgelenks zwischen Lenkgetriebe und Lenksäule, Dies verhindert bei hohen Unfall- bzw. Aufprallbeanspruchungen durch eine mögliche „Soll-Verschiebung“ ein Durchstoßen der Lenksäule mit Lenkrad in Richtung Innenraum und damit auf den Fahrer. Austauschbar nur in Verbindung mit Lenkgetriebe und Lenksäule.

- ECE-gerechte Türschlösser

- Überarbeitung des gesamten Systems Türschloß-Schließkeil. Die Türschlösser mit verstärktem Stahlkern in Verbindung mit neuen Schließkeilen sichern die Türen in allen Ebenen noch besser und fester auch bei hoher Unfallbeanspruchung und damit Verwindung des gesamten Wagenkörpers. Austauschbar.

- Befestigungsmöglichkeiten fur Sicherheitsgurte hinten

- Anbringung von Befestigungspunkten für Sicherheitsgurte hinten. Möglichkeiten der Anbringung von zwei Hüft-Schrägschulter-Gurten für die Außensitzenden und einem Hüftgurt fur eine dritte Person in der Mitte. Nachrüstung möglich.

- Einhandbedienung für Sicherheitsgurte vorn

- Einführung eines weiterentwickelten Sicherheitsgurtes vorn. Möglichkeit der Einhandbedienung durch Verwendung elastischer Peitschenhalter zwischen den Sitzen. Austauschbar.

- Verbesserung der Kraftstofftankentlüftung zur Verkürzung der Betankungszeit Verlegung der Behälterentlüftung außerhalb des Einfüllstutzens. Austauschbar nur in Verbindung mit Kraftstofftank, Einfüllstutzen und Entlüftungsrohr.

- Einführung neuer, wärmewertkorrigierter Zündkerzen M 14-175 mit gerilltemIsolierkörperschaft und verzinktem Gehäuse. Die Konstruktion dieser Zündkerzenerlaubt eine Herabsetzung des Wärmewerts in Verbindung mit einer besserenSelbstreinigung im Teillastgebiet bei gleichzeitig einwandfreier Funktion bei Volllast. Voll austauschbar, obwohl für den 36,8-kW- (50-PS-) Motor nach wie vor Zündkerzen M 14-240 mit brüniertem Gehäuse und glattem Isolierkörperschaft verwendet werden können. Nicht verwendet werden dürfen grundsätzlich Kerzen M 14- 175 alter Ausführung mit brüniertem Gehäuse und glattem Isolierkörperschaft.

## 31.Oktober1975

### ab Fahrgestell-Nr. 1040400

Einsatz einer funktionsverbesserten Kraftstoffpumpe mit veränderten Ventilen und Federn sowie einer höheren Membranqualität.

## 1. Dezember 1975

### ab Fahrgestell-Nr. 1050501

Endfall des rechteckigen Ausgleichbehälters für die Kuhlflüssigkeit auf dem Rahmenvorderteil und Einführung eines runden Behälters, der nunmehr auf dem rechten vorderen Kotflügel durch eine zweiteilige Halterung befestigt wird. Verringerung der Kühlflüssigkeit um 0,8l von 7,5 auf 6,7l. Austauschbar in Verbindung mit der Halterung.

## 26. März 1976

### ab Fahrgestell-Nr. 11 9875

Einsatz einer verbesserten Autoseitenantenne.

Durch einen konstruktiv veränderten Antennenfuß, in Verbindung mit einer geschlossenen Abstützung, werden mutwillige Beschädigungen weitgehend behindert.

Bei geringer Nacharbeit sind die Antennen austauschbar.

## 7.April 1976

### ab Fahrgestell-Nr. 11 09951

Einsatz von neuen verbesserten, ebenfalls wartungsfreien Kugelgelenken der Spurstangen. Austauschbar.

## 8.Juii 1976

### ab Fahrgestell-Nr. 11 20135

Verwendung von Hinterachs-Schraubenfedern, die an den Enden nicht mehr angeschliffen sind.

Neben der Qualitätsverbesserung wurde eine leichtere Montage durch den Wegfall der Gummiauflagen und der Ringe bei gleichzeitiger Verwendung von entsprechenden Gummiformringen zur Gewährleistung einer einwandfreien Federauflage erreicht. Gleichzeitig mit dieser Änderung wurde auch der Federeinbau neu festgelegt (s. S. 149). In Verbindung mit den dazugehörigen Formringen paarweise austauschbar. Eine Kombination von angeschliffenen und nicht angeschliffenen Hinterfedern ist nicht zulässig.

## 10. September 1976

### ab Fahrgestell-Nr. 11 26810

Verwendung der neuen, qualitativ verbesserten grünen "Karipol-Bremsflüssigkeit". Der Mindestsiedepunkt dieser - vom VEB aerosol-automat, Werk Leipzig - speziell für die Scheibenbremsanlage entwickelten Bremsflüssigkeit beträgt 220 °C Sie ist mischbar mit Bremsflüssigkeiten, die nach den Normen RS 1305-68 oder SAE 70 R 3 bzw. SAE J 1703 gefertigt wurden, und kann auch in Trommelbremsanlagen verwendet werden. Gleichzeitig wurde der Wechselzyklus zum Austausch der Bremsflüssigkeit auf einen Abstand von einem Jahr festgelegt.

## 29.April 1977

### ab Fahrgestell-Nr. 1213350

Ersatz des Hermetisierungsbalges des Ausgleichbehälters für Bremsflüssigkeit durch eine Hermetisierungskappe. Dadurch können beim Einsetzen des bis dahin verwendeten Hermetisierungsbalges, der immer zusammengefaltet werden mußte, keinerlei Montagefehler mehr auftreten.

## 2. Sepfember 1977

### ab Fahrgestell-Nr. 1226762

Einsatz eines freiblasenden, geräuschärmeren Lüfterrades mit höherer Förderleistung. 
Dadurch gleichzeitig Wegfall von:

- Luftleitring

- Manschette

- Spannring

- Federn

Austauschbar.

## 30.Sepfember 1977

### ab Fahrgestell-Nr. 1229928

Verwendung von massereduzierten Bremstrommeln (ohne zusätzliche Kühlrippen) an der Hinterachse. Die Kühlrippen konnten infolge der bei Einführung des lastabhängigen Druckübersetzers verringerten thermischen Belastung der Hinterradbremsen in der Scheibenbremsanlage entfallen. Austausch nur paarweise für Baumuster 353 W mit Scheibenbremsanlage möglich.

## 6. Januar 1978

### ab Fahrgestell-Nr. 1300968

Einführung eines weiterentwickelten Vergasers (Typ 40 F 2-11) mit einem veränderten Leerlaufsystem, das ständig die Einhaltung des gesetzlich festgelegten maximalen CO-Gehaltes von 4,5 Vol.-% in den Abgasen gewährleistet.

Die konstruktive Umgestaltung führte zur Veränderung der Leerlaufeinstellung.

Die Umstellung von Gestänge- auf Bowdenzugbetätigung und der Ersatz des Plattengaspedals durch ein hängendes Gaspedal ermöglichte die Beseitigung des teilweise aufgetretenen Aufschaukeleffektes in den unteren Drehzahlbereichen bei niedriger Gangwahl. Nicht austauschbar.

## 28. Oktober 1977

### ab Fahrgestell-Nr. 12.33005

Verwendung von Vorderachsschraubenfedern, die einseitig am Ende nicht mehr angeschliffen sind. Vorteile und Einbau analog der nicht angeschliffenen Hinterfedern (S. 259), austauschbar.

## 12. September 1978

### ab Fahrgestell-Nr. 13.27136

Veränderte Verlegung des Auspuffgeräuschzusatzdämpfers zur Vereinheitlichung der Ausführungen Limousine - Tourist, damit veränderte Anbringung des Befestigungswinkels hinten links.

## 5. Dezember 1978

### ab Fahrgestell-Nr. 13.36481

Teilweise Umstellung der Farbkennzeichnung der Kabel nach TGL 5595/2. Es entfallen die Kombinationen: Grundfarbe mit 2 Kennfarben sowie Schwarz/Lila (sw/li).

Für die Blinkanlage ist entsprechend der TGL 24450/5 Grün die Grundfarbe.

Für die linke Seite wurde Schwarz und für die rechte Seite Rot als Kennfarbe festgelegt.

## Dezember 1978

Einsatz der heizbaren Heckscheibe auf Kundenwunsch. Nachträglicher Einbau durch die Vertragswerkstätten ist entsprechend den Festlegungen des Herstellers möglich.

## 20. Januar 1979

### ab Fahrgestell-Nr. 14.02482

Einführung eines größeren Außenspiegels, austauschbar.

## 19. Januar 1979

### ab Fahrgestell-Nr. 14.02480

Veränderter Betätigungszug für die Kühlerjalousie (vereinfachte Führungshülse), austauschbar.

## 15. Februar 1979

### ab Fahrgestell-Nr. 14.04477

Einführung von Radnabenabdeckungen und Stülpkappen fur die Radmuttern anstelle der bis dahin eingesetzten Radzierdeckel (Standardausführung Schwarz, de Luxe verchromt).

## 12. April 1979

### ab Fahrgestell-Nr. 14.12429

Konstruktiv überarbeitete Knüppelschaltung zur Verringerung der Schaltkräfte und Vereisungsgefahr, austauschbar.

## 6. Juni 1979

### ab Fahrgestell-Nr. 14.18783

Erhöhung der Lebensdauer der Schwungscheibe durch Veränderung der Kupplungsbefestigung und des Anzugsmomentes, 7 mm tiefe Ansenkung der Gewindebohrungen und Verlängerung der Befestigungsschrauben auf M 8 X 25, austauschbar.

## 17. Juli 1979

### ab Fahrgestell-Nr. 14.23601

Einführung einer neuen Karosseriebefestigung im Rahmen der Erfüllung der ECE-Forderungen mit gleichzeitiger Veränderung der Karosserieauflagepunkte, austauschbar.

## 19. Juli 1979

### ab Fahrgestell-Nr. 14.24023

Veränderter Lichtmaschinen-Spannungsregler (Umstellung des Kontaktmaterials von Silber auf Wolfram-Silbermatriomoxid), austauschbar.

## 23. August 1979

### ab Fahrgestell-Nr. 14.28051

Verbesserung der Scheibenschachtabdichtungen durch Einführung von beflockten Gummiabdichtprofilen in Verbindung mit streckgezogenen Türaußenblechen, austauschbar.

## 17. September 1979

### ab Fahrgestell-Nr. 14.30822

Einführung mattschwarz lackierter Scheibenwischerarme mit Stülpkappen, austauschbar.

## 19. September 1979

### ab Fahrgestell-Nr. 14.31194

Einführung von Scheibenbremsbelägen mit geänderter Belagform zur Verringerung des Scheibenverschleißes. Der Austausch ist grundsätzlich nur achsweise mögliçh.

## 25. September 1979

### ab Fahrgestell-Nr. 14.32069

Einsatz des auf den verbesserten Außenspiegel abgestimmten Planinnenspiegels, austauschbar.

## 17. Oktober 1979

### ab Fahrgestell-Nr. 14.34639

Einführung von ECE-gerechten und entsprechend homologierten Blinkleuchten, die sich von der alten Ausführung wie folgt unterscheiden:

- Ersatz der Chromeffektabdampfung in den Randzonen durch innenliegendeNarbung mit grobkörniger Struktur

- Lichtaustrittscheiben aus gelb eingefärbtem Polymethylmetacrylat (PMMA)

- Ruckfahrleuchtenteil der Heckleuchte aus farblosem PMMA mit Abschirmung und zusätzlichem Reflektor

- Brems- und Schlußleuchte mit rotem Transparentlack versehen. Zur besseren Abdichtung und zur Verminderung des Beschiagens wurde die Anlagenkontur geändert, satzweise austauschbar.

## 22. Januar 1980

### ab Fahrgestell-Nr 15.02766

Einführung einer neuen Starterbatterie mit verbesserter Kaltstartfähigkeit, höherer Lebensdauer, Gewichtsminderung und geringerem Aufwand bei Inbetriebsetzung und Wartung. Die Batterie hat ein durchsichtiges Polypropylengehäuse mit eingegossener Säurestandmarkierung und abgedeckten Verschlußstopfen. Austauschbar mit geringfügigen Änderungen an der Batteriehalterung.

## 29. Januar 1980

### ab Fahrgestell-Nr. 15.03743

Neues Haubenschloß, nicht austauschbar

## Februar 1980

Bestückung mit Stahlgürtelreifen 165/80 SR 13 auf Kundenwunsch, Luftdruckwerte und Vorspur wie bei Textilgürtelreifen.

## 20. Marz 1980

Einführung veränderter Pedalplatten, nur als komplettes Pedal austauschbar.

Ende des Zitat aus

"Wartburg, Wie helfe ich mir selbst", von Dipl. Ing. H. Ihling

## 14. Juni 1982

### ab FgstNr. 17.20 932:

Einführung des Registervergasers Jikov 32 SEDR mit Ansauggemischvorwärmung (von der Umrüstung älterer Modelle wird abgeraten). Neue Bremstrommeln hinten und H4-Scheinwerfer.

## 02. Januar 1984

### ab FgstNr. 19.00 401:

Einführung der Ausführung "S" statt der bisherigen Ausführung "de luxe". Kennzeichen der "Sonder"-Ausführung:

- mattschwarze PVC-Türfensterrahmen

- Armaturenverkleidung mit Kunstleder in Holzmaserung

- Kofferraumauskleidung

- Nebelanlage (-scheinwerfer und -schlusslicht)

- Zweiklangfanfare

- Knüppelschaltung

- heizbare Heckscheibe

- Malimo-Kord-Bezugsstoff

Zudem werden bei allen Modellen die bis dahin verchromten Karosserieteile schwarz plastpulverbeschichtet. (Ein Zeichen der Rohstoffknappheit der DDR-Wirtschaft, und ein Versuch, mit dem Zeitgeschmack Schritt zu halten.)

## 30. Juni 1985

### ab FgstNr. 20.24 100:

Neues Frontmittelteil mit rechteckigen Scheinwerfern in Verbindung mit vorne liegendem Kühler. Damit wird sich erstmals vom hinten liegenden Kühler des DKW verabschiedet.